Sistema de P.A

Palco com tamanho Mínimo de 12m de Boca por 10m de profundidade e com Pé direito de 2m do chão ao piso do palco e 6m de elevação do Piso ao Teto, com piso nivelado e carpetado.

Deixamos a Critério da Empresa Contratada a escolha de um sistema de P.A de preferência LINE ARRAY compatível com o evento, o mesmo deve estar no mínimo UM METRO E MEIO a frente do Palco, deve possuir resposta de Freqüência plana entre 25hz e 19khz, fornecer SPL médio de 110db/SPL na House mix que não deverá ultrapassar 30 metros do P.A, a mesma deve possuir espaço suficiente para movimentação da equipe Técnica e deve estar CENTRALIZADA em relação às torres L R.

Em caso de Sistemas LMR ou LCR pedimos que os P. As L, C, R sejam de caixas idênticas e que o atraso da torre ‘C’ seja dado de acordo com a distância entra a house mix e as tores L R.

O Sistema deverá ser processado digitalmente e caso haja necessidade fica a critério da empresa o uso de torres de Delay e Center fill

OBS 01: Não utilizamos e nem permitimos apenas uma console digital para uso compartilhado entre P.A e Monitor, e, muito menos, Que a Console Digital do P.A se encontre localizada no Palco!

Caso isso aconteça implicará Gravemente na NÃO REALIZAÇÃO DO SHOW

Necessitamos de uma Tomada 110 v e DOIS cabos XLR com 5m na house mix para ligação de um Pré Valvulado AVALON VT-737 de uso particular do Artista

CONSOLES

Usamos preferencialmente as seguintes mesas digitais:

YAMAHA: M7CL/48, PM5D-RH, PM5D-V2, PM5D-EX.

DIGIDESIGNE: SC-48, PROFILE, MIX RACK

ALLEN HEATS: SERIE I-LIVE

SOUND CRAFT: VI-4 / VI-6

IMPORTANTE: NÃO UTILIZAMOS MAIS CONSOLE YAMAHA LS-9/32 NO P.A

**Caso não haja possibilidade de uso de uma console digital descrita acima é pedido que entrassem em contato com o nosso Técnico de P.A**

Em caso de uso de consoles Analógico damos preferência às seguintes e com uso indispensável de periférico suficiente descrito no Input List:

YAMAHA: PM -4000 / 5000

ALLEN HEATS: ML-4000/ 5000

SOUND CRAFT: SERIE FIVE, MH-2/ 3 / 4

MIDAS: Legend 3000 / 4000 / HERITAGE 3000 / 4000 / LX-8

DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO:

TÉCNICO P.A: RENATO CARDOUZO

87 - 9992-9046 TIM 87 – 8136 -9541 VIVO 87 – 8878-7552 OI 87 – 9122-2354 CLARO

TÉCNICO MONITOR: ALEXSANDRO DIAS (87 9605-8527)

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS RUA: WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSÚ, 399, CENTRO – MONTEIRO-PB CNPJ: 08.400.904/0001-16 Fone: 083.3351.2336 / 3351.3230 /9974-0655 www.flaviojose.com.br